## Slide 1: Formation ER-SH : le correctif de l’exercice
N. Renaud ISAAC, DAS
12 et 19 juin 2017

## Slide 2: Correctif exercice
Résumé
Caractéristiques du site
Analyse préliminaire
Évaluation des risques
Globalisation des résultats
A retenir!

## Slide 3: Correctif exercice : 1. Résumé
page maximum
synthèse de l’étude en suivant la même succession logique que le rapport.

## Slide 4: Correctif exercice : 1. Résumé
 | ESR |  |  | EDR |  | 
Base d’évaluation | SH | N | E | SH | N | E
Générique : plan de secteur ; agricole (II) | HMG | AMG | ISB | MG | / | /
Actuelle : station-service : industriel (V) | AMG | AMG | ISB | / | / | /
Potentielle : habitat : résidentiel (III) | HMG | AMG | ISB | AMG | / | /

## Slide 5: Correctif exercice : 2. Caractéristiques du site
Données de base
Terrain de 42 x 60 m
Shop : 12 x 33 m
Piste étanche : 12 x 18 m
3 citernes mazout/essence 16 500 litres; 1 x 3 x 5.5 m
Remblai pollué en ML et HAP
Tache de pollution surimposée HP
Log forage : de haut en bas
  10 cm de béton
  90 cm de sable jaune (remblai)
  3 m de limon
  5 m d’alluvions grossières (gravier)
  bed-rock en calcaire
  Niveau piezo : 3,5 m-ns

## Slide 6: Correctif exercice : 3. Analyse préliminaire
3.1 critères additionnels relatifs à la menace grave
3.2 conditions d’occupation du terrain et bases d’évaluation
3.3 modèle conceptuel du site
3.4 concentrations représentatives

## Slide 7: Correctif exercice : 3.1. Critères additionnels relatifs à la menace grave
Aucune des 6 conditions rendant l’assainissement obligatoire n’est rencontrée dans le présent dossier.

## Slide 8: Correctif exercice : 3.2. Conditions d’occupation du terrain et bases d’évaluation
OCCUPATION DU TERRAIN | friche / terrain vague avec projet de réaffectation raisonnablement abouti FAP
CONCLUSIONS OPÉRATIONNELLES | 
Nécessité d’assainissement | Projetée
Urgence d’assainissement | Actuelle
CONCLUSIONS ADDITIONNELLES | 
Restriction de types d’usage | Générique
Restriction d’utilisation | /
Parcelles/zone de pollution | Situation de droit / base d’évaluation générique | Situation de fait actuelle / base d’évaluation actuelle | Usage projeté / base d’évaluation projetée | Zone particulière
Remblais | II | V | III | N/A
Tache en hydrocarbures pétrolier | II | V | III | N/A

## Slide 9: Correctif exercice : 3.3. Modèle conceptuel du site
Source : Remblai pollué en ML et HAP de 0 à 1 m-ns sur l’ensemble du site avec une tache en HP surimposée.
Voie de transfert :
Cible :
  base d’évaluation actuelle : clients de la station-service, promeneur
  base d’évaluation projetée : résidents des habitations, visiteurs

## Slide 10: Correctif exercice : 3.4. Concentrations représentatives
Zone de pollution |  | Matrice (sol/eau) | Lithologie impactée | Type de pollution (DT/NDT) | Famille de polluants | Surface de la zone (m2) | Profondeurs représentatives (p1-p2) m‑ns | Volume (m3) | Concentration représentative | Indicateur statistique | Nom synthèse informatique de la description statistique
N° | Intitulé |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Remblais | Cadmium | Sol | Remblais | NDT | ML | 2520 | 0.1-1 | 2.268 | 15 | Cmoyenne+2σ | Exercice EDR SH juin 2017.xlsm
 | Chrome |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  | 
 | Cuivre |  |  |  |  |  |  |  | 118 |  | 
 | Plomb |  |  |  |  |  |  |  | 214 |  | 
 | Zinc |  |  |  |  |  |  |  | 226 |  | 
 | benzo(b)fluoranthène |  |  |  | HAP |  |  |  | 1.2 |  | 
 | benzo(k)fluoranthène |  |  |  |  |  |  |  | 4.6 |  | 
 | benzo(g,h,i)pérylène |  |  |  |  |  |  |  | 4.9 |  | 
 | benzo(a)pyrène |  |  |  |  |  |  |  | 1.2 |  | 
 | indéno(1,2,3-c,d)pyrène |  |  |  |  |  |  |  | 1.4 |  | 
Tache HM | Hydrocarbures pétroliers Fraction EC >10-12 | Sol | Remblais et sol naturel | DT | HM | 177 | 0.1-2 | 336 | 25 | Cmax | Exercice EDR SH juin 2017.xlsm
 | Hydrocarbures pétroliers Fraction EC > 12-16 |  |  |  |  |  |  |  | 1325 |  | 
 | Hydrocarbures pétroliers Fraction EC > 16-21 |  |  |  |  |  |  |  | 4500 |  | 
 | Hydrocarbures pétroliers Fraction EC > 21-35 |  |  |  |  |  |  |  | 859 |  | 

## Slide 11: Correctif exercice : 4. Évaluation des risques
4.1 Volet Santé Humaine
  4.1.1 ESR-SH
    4.1.1.a. Comparaison des concentrations représentatives
    4.1.1.b. Interprétation des résultats
    4.1.1.c. Conclusions
  4.1.2. EDR-SH
    4.1.2.a. Choix opérés dans le logiciel S-Risk
    4.1.2.b. Interprétation des résultats
    4.1.3 Interprétations globale ER-SH
  (4.2 Volet nappe)
  (4.3. Volet Ecosystème)

## Slide 12: Correctif exercice : 4.1.1 ESR-SH
    4.1.1.a. Comparaison des concentrations représentatives
    Dépassement ou pas pour chacun des polluants pour chacune des zones de pollution et par base d’évaluation
      générique : dépassement VSH, aucun dépassement pour VSnappe et VSnappe[volatilisation].
      actuelle: aucun dépassement VSH, aucun dépassement pour VSnappe et VSnappe[volatilisation].
      projet : dépassement VSH , aucun dépassement pour VSnappe et VSnappe[volatilisation].
    4.1.1.b. Interprétation des résultats
      générique : HMG
      actuelle: AMG
      projet : HMG
    4.1.1.c. Conclusions
      générique : ccl additionnelle : restriction d’usage agricole
      actuelle: /
      projet : op : vers EDR

## Slide 13: Correctif exercice : 4.1.2. EDR-SH
    4.1.2.a. Choix opérés dans le logiciel S-Risk
      Présentés par onglet de S-Risk
      4 scénarios, avec contraintes de + en + importantes
    4.1.2.b. interprétation des résultats
      Analyse des incertitudes
      Interprétation

## Slide 14: Correctif exercice : 4.1.2. EDR-SH scénario
    Simulation 1 : scénario résidentiel avec jardin potager
    Simulation 2 : scénario résidentiel avec jardin d’agrément
    Simulation 3 : scénario résidentiel sans jardin
    Simulation 4 : scénario résidentiel sans jardin, avec dalle de béton sur l’entièreté du terrain (ingestion de particules et de poussières non considérée)

## Slide 15: Correctif exercice : 4.1.2.b. interprétation des résultats : Analyse des incertitudes
Etape | données concernées | Onglet dans S-Risk | hypothèse retenue | influence sur l'ER
identification des dangers | analyses de polluants, des sols et des eaux souterraines |  | plan échantillonnage, méthode prélèvement, analyses, … conformément au GREC et au CWEA | Réaliste, pas de problème particulier rencontré
estimation de l'exposition | paramètre d'exposition | Scénario | résidentiel sans jardin et voie d'exposition par ingestion de particule de sol et de poussière non pris en compte | correspond à la situation future du terrain vu la présence d’une dalle qui sera maintenue
 |  | Chemicals | chacun des polluants dépassant la VSH, autant dans le remblai que pour la tache de pollution, c'est-à-dire cadmium, plomb, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, et hydrocarbures pétroliers fractions EC >10-35 | réaliste
 |  | Soil | coupe du profil type, avec valeurs d'argile, matière organique et pH proposé par défaut par S-Risk. Le terrain ne se situe pas sur un sol repris à l'annexe B3 du GRER reprenant la liste des sigles pédologiques plus favorables à la mobilité des polluants que le sol standard. | approche sécuritaire
 |  | Water | utiliser les concentrations mesurées ou limite de détection | réaliste
 |  | outdoor air | longueur de terrain pollué longueur du terrain | réaliste
 |  | indoor air | valeur par défaut de S-Risk | approche sécuritaire
 |  | Plants | valeur par défaut de S-Risk | approche sécuritaire
 |  | Animals | valeur par défaut de S-Risk | approche sécuritaire
 |  | concentration polluant du remblai | Cmoyenne+2σ | approche sécuritaire
 |  | concentration de la tache de pollution | concentration maximale | approche sécuritaire
 |  | concentration eau souterraine | valeur mesurées | réaliste

## Slide 16: Correctif exercice : 4.1.2.b. interprétation des résultats : Analyse des incertitudes
 | base d'évaluation |  | générique : agricole | approche sécuritaire, limité à l'ESR
 |  |  | actuelle : industriel | approche sécuritaire, limité à l'ESR
 |  |  | projetée : résidentiel | réaliste, prend en compte la situation future
 | equation de transfert |  | utilisation de l'outil préconsé par l'administration | approche sécuritaire
caractérisation des risques | caractérisation des risques | exposure | valeur par défaut de S-Risk | approche sécuritaire
 |  | Risk | valeur par défaut de S-Risk | approche sécuritaire
 |  | Concentration limite | valeur par défaut de S-Risk | approche sécuritaire
 |  |  | incertitude cumulée | réaliste à sécuritaire

## Slide 17: Correctif exercice : 4.1.2.b. interprétation des résultats : Interprétation
Par scénario
  Tache hydrocarbures pétroliers : ok pour tous les scénarios
  Remblai : RI < 1 et ERI < 10-5 lorsque la voie d’exposition « ingestion de poussière et particules de sol » n’est pas pris en considération
  Traduction des hypothèses de S-Risk en mesure de sécurité!!!
  => Dalle de béton doit rester en place. Implique également l’absence de jardin potager et de zone verte

## Slide 18: Correctif exercice : 4.1.3 interprétation globales ER-SH
Zone de pollution | ESR | EDR
Base d’évaluation générique – Usage (II) |  | 
Remblai | HMG | SO
Tache en hydrocarbures | HMG | SO
Base d’évaluation actuelle – Usage (V) |  | 
Remblai | AMG | SO
Tache en hydrocarbures | AMG | SO
Base d’évaluation projet – Usage (III) |  | 
Remblai | HMG | AMG
Tache en hydrocarbures | HMG | AMG
Zone de pollution | conclusion opérationnelle | conclusion additionnelle
Remblai | assainissement non requis avec mesures de sécurité : maintien de la dalle de béton sur l’ensemble du terrain ; absence de jardin potager et de zone verte | restriction de type d’usage : interdiction d’utilisation agricole du terrain
Tache en hydrocarbures | assainissement non requis | /

## Slide 19: Correctif exercice : A RETENIR
Base d’évaluation des risques
  Est fonction des condition d’occupation
  Détermine les conclusions opérationnelles/additionnelles
Analyse des incertitudes
Paramètres utilisés dans S-Risk
Traduction des hypothèses en mesures de sécurité